## Slide 1: Procesador ARM Direccionamiento, control, Entrada / Salida
CC3025| Universidad del Valle | Semestre 1 de 2,015

## Slide 2: Agenda
Modos de direccionamiento
Instrucciones de control de flujo
  Condicionales
  incondicionales
Manejo de entrada y salida
  getchar
  scanf
Subrutinas

## Slide 3: Modos de direccionamiento
Indica donde se localizan los operandos de la instrucción
Modos de direccionamiento de ARM
  Literal o inmediato
  Registro indirecto
    Registro indirecto con desplazamiento (offset)
  Autoindexing pre-indexed
  Autoindexing post-indexing
  Los dos últimos se verán a detalle más adelante

## Slide 4: ARM – Direccionamiento load/store

## Slide 5: Literal o inmediato
El valor literal o inmediato es de máximo 8 bits
Puede “escalarse” a potencias de dos
  Bit 25=0, ARM toma el literal de 8 bits únicamente
  Bit 25=1, ARM toma el literal de 8 bits, 4 bits a alineamiento. ARM hace operación de “desplazamiento” y “rotación”
    Literal = N
    Alineamiento = n
    Número = N * 22n

## Slide 6: Literal o inmediato
Ejemplo
La siguiente instrucción: AND r0, r0, #0xFF0
  Excede los 8 bits
  0xFF0 = 1111 1111 0000
  Se necesita ROTAR 4 veces a la izquierda, es decir 28 a la derecha
    ARM define el alineamiento como 14 (28/2) 1110
¿Es posible la instrucción AND r0, r0, #0xFF000000 ?
Notes: Si es posible, se ROTA 6 (ceros) * 4 (bits) = 24 veces a la izquierda, es decir 8 a la derecha

## Slide 7: Registro indirecto
Conocido también como “Indexado” en ARM
En otros procesadores puede llamarse “Registro Base”
El registro apunta al operando
Hace 3 operaciones para acceder al operando:
  Lee la instrucción para encontrar el registro que apunta al operando
  Lee el registro apuntador para encontrar la dirección del operando
  Lee en la dirección de memoria indicada por el registro apuntador
LDR r1, [r0]

## Slide 8: Registro indirecto con desplazamiento (offset)
La dirección del operando se forma con el registro apuntador y una literal
Se conoce también como base + desplazamiento
LDR r1, [r0, #4]

## Slide 9: Instrucciones de control
INCONDICIONALES
  BRANCH b <label> /* PC<-label(±32MB) */
    Ejemplo: salto a una línea del programa
  BRANCH with link bl <label> /* PC<-label. LR<-next ins.*/
    Ejemplo: llamado a subrutina de C
  BRANCH and exch bx Rm /* PC<-Rm */
    Ejemplo: salida al Sistema Operativo

## Slide 10: Instrucciones de control
CONDICIONALES
    Dependen de las banderas en el registro CPSR 
    Ejemplo:
    cmp r0,#10
    blt menor
    bge mayorOigual

## Slide 11: Condicionales
Pueden aplicarse a saltos y operaciones lógicas y aritméticas
ADDLT r1, r1, #1
ANDGT r1, r1, #1

## Slide 12: Ejemplo 1 con condicionales y operaciones
if ((a == b) && (c == d)) e++;
CMP r0, r1 /* compara a == b */
CMPEQ r2, r3 /* si a == b, comparar c == d */
ADDEQ r4, r4, #1 /* si a==b && c==d sume e++ */

## Slide 13: Ejemplo 2 con condicionales y operaciones
if (a==b) e=e+4;
if (a<b) e=e+7;
if (a>b) e=e-12;
CMP r0, r1 /* compara a == b */
ADDEQ r4, r4, #4 /* Si a==b entonces e=e+4*/
ADDLE r4, r4, #7 /* Si a < b entonces e=e+7 */
SUBGT r4, r4, #12 /* Si a > b entonces e=e-12 */

## Slide 14: Instrucciones de control
CONDICIONALES
Ejemplo Lenguaje Alto nivel
if (a < 5):
  x = 1
else:
  x = 0

## Slide 15
Assembler ARM  ver condicional1.s
            ldr r4,=a /*dir.a */
            ldr r0,[r4] /*val.a */
            cmp r0,#5 /*a<5? */
            blt bloqX1 /*True */
            mov r3,#0 /*else r3(x)<-0 */
            b guarda
bloqX1:
            mov r3,#1 /*r3(x)<-1 */
guarda:
            ldr r5,=x /*dir.x */
            str r3,[r5] /*x<-r3 */

## Slide 16: Instrucciones de control: REPETICIONES
Lenguaje ensamblador
MOV r5, #2 /*valor */
MOV r1, #0 /*f*/
MOV r0, #10 /*i*/
ciclo: ADD r1, r1, r5
SUBS r0, r0, #1
BNE ciclo
Ver repeticion1.s
Ejemplo Lenguaje Alto nivel
valor = 2;
f = 0;
for (i=0; i<10; i++)
f = f + valor

## Slide 17: Manejo de entrada y salida
SALIDA DE DATOS
  puts
    R0 apunta a la cadena de mensaje
  printf
    R0 apunta a la cadena con el formato del mensaje
    R1 apunta a la variable que referencia en el formato
    FORMATO PRINTF
      %d número entero
      %c carácter
      %s cadena

## Slide 18: Manejo de entrada y salida
SALIDA DE DATOS
  ejemplo0.s Uso de diversos formatos de printf
  ejemplo1.s Uso de printf y puts

## Slide 19: Manejo de entrada y salida
ENTRADA DE DATOS
  getchar
    El carácter leído se guarda en R0 como código ASCII
    Es necesario copiarlo a la variable de memoria
  Ver entrada1.s

## Slide 20: Manejo de entrada y salida
ENTRADA DE DATOS
  scanf:
    R0 va el formato que se espera recibir
    R1 va la dirección donde se almacenara el dato recibido
    Regresa el control hasta que se presiona ENTER
    Devuelve en R0 la cantidad de datos que se almacenaron con éxito
      Si r0 contiene 0, se leyó un dato que no corresponde al formato

## Slide 21: Manejo de entrada y salida
ENTRADA DE DATOS
  ejemplo2.s  ingreso con scanf
  ejemplo3.s  uso de scanf, imprime mensaje si hubo error en ingreso

## Slide 22: Subrutinas
Definición:
  Sección de código que realiza una tarea definida y clara
Ventajas
  Menos código
  Más orden
  Fácil depuración y mantenimiento

## Slide 23: Llamadas a subrutinas
BL <label>
  Ejecuta un salto
  Guarda dirección de retorno en LR (R14)
  Transfiere el control a la subrutina
MOV PC,LR
  Modifica al registro PC con el registro de enlace LR para que regrese al lugar donde fue llamado

## Slide 24: Subrutinas
Ver subrutinas.s

## Slide 25: Organización de un programa en ensamblador
Tener una idea clara del problema que va a resolver (algoritmo, diagrama de flujo)
  Esbozar ideas en términos generales y planear la lógica general
  Definir variables en memoria y especificación de registros
  Planear estrategia para las instrucciones: rutinas de inicialización, uso de salto condicional, uso de repeticiones (LOOP).

## Slide 26: Organización de un programa en ensamblador
Organizar el programa en unidades lógicas de modo que contenga subrutinas.
  tamaño de las subrutinas  alrededor de 25 líneas (tamaño de la pantalla) para facilidad de depuración.
Utilizar otros programas como guías. No intentar memorizar el material técnico ni codificar sin “analizar bien”. Mucho menos “adivinar”
Utilizar comentarios para clarificar lo que hace la subrutina y la instrucción que está utilizando.

## Slide 27: Bibliografía
Abel, P., Lenguaje ensamblador y programación para IBM PC y compatibles, 3ª edición, Prentice Hall.
Clements, Alan. Organization and Architecture. Themes and Variations. ARM Processor WORKBOOK. 2013.