## Slide 1: Subrutinas
Procesador ARM raspberry pi

## Slide 2: Agenda
Subrutinas: conceptos generales
Subrutinas anidadas
Enlazado de programas fuente
Ejemplos

## Slide 3: Subrutinas: conceptos generales

## Slide 4: subrutina
Función
Procedimiento
Método
Función Promedio
Entrada 2, 3, 4, 5, 6
Salida 4

## Slide 5: ¿Cómo programamos las entradas y salidas de las subrutinas?
Cada programador tiene su propio estilo….

## Slide 6: ABI: Application Binary Interface
Estándar que define cómo trabajan las subrutinas en un lenguaje ensamblador
Entrada (input)
  r0
  r1
  r2
  r3
Salida (output)
  r0
  r1
Ver Table1.1 ARM ABI register usage http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/ok03.html

## Slide 7: Regreso al punto de llamado
LR = Link Register
Guarda la dirección de regreso, a donde fue llamada la subrutina.

## Slide 8: Regreso al punto de llamado

## Slide 9: Subrutinas anidadas

## Slide 10: Llamadas múltiples a subrutinas

## Slide 11: Entrada de parámetros
¿ Y si la subrutina tiene más de 4 parámetros de entrada?
  Utilizamos la pila (STACK)
push {r0, r1}
pop {r3}

## Slide 12: SUBRUTINAS “anidadas”: Llamar una subrutina dentro de otra
Guardar registro LR en la pila al inicio de la subrutina
  push {lr}
Recuperar el LR al terminar la subrutina
  pop {lr}
  mov pc,lr
@ Subrutina ingreso
ingreso:
push {lr}
ldr r0,=entrada
ldr r1,=temp
bl scanf /*llama a subr scanf*/
pop {lr}
mov pc,lr
Notes: STMFD (store multiple registers full descending) ;Push a group of registers on the stack
LDMFD (load multiple registers full descending); Pull a group of registers off the stack

## Slide 13: SUBRUTINAS “anidadas”
Se puede guardar todos registros de trabajo y el registro LR
  STMFD sp!, {r0-r4, lr}
  LDMFD sp!, {r0-r4, pc}
Notes: STMFD (store multiple registers full descending) ;Push a group of registers on the stack
LDMFD (load multiple registers full descending); Pull a group of registers off the stack

## Slide 14: SUFIJOS
Sufijo: siglas que adicionan condiciones específicas a una instrucción. (GT, EQ).
Se agrega al final de la instrucción.
Ejemplo: CMP con sufijo LT (Less than)
  CMP r0, #53
  CMPLT r1, #7
  CMPLT se ejecuta solo si r0 es menor que 53.
Sufijos (Sufixes) en ARM)
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0473c/CEGBHJCJ.html

## Slide 15: DIFERENTES PROGRAMAS FUENTE
¿Cómo enlazarlos?
  Con la directiva.global
  Permite que una subrutina pueda accederse desde otros programas fuente
random.s
main.s

## Slide 16: Nuevas directivas
.req
  Asigna un “alias” a un registro
  Ejemplo:
  pinNum .req r0
.unreq
  Remueve el “alias” del registro
  Ejemplo:
  .unreq pinNum

## Slide 17: RECURSOS ARM
ARM1176JZF-S Instruction Set Summary
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0301h/I1022730.html
ARM Instruction Set
  http://www.uniroma2.it/didattica/eldig2/deposito/arm-instructionset.pdf

## Slide 18
.global random
random:
xnm .req r0
a .req r1
mov a,#0xef00
mul a,xnm
mul a,xnm
add a,xnm
.unreq xnm
add r0,a,#73
.unreq a
mov pc,lr
random.s
.text
.align 2
.global main
.type main, %function
main:
stmfd sp!, {lr}
bl random
@@ muestra el random generado
mov r1,r0
ldr r0,=formato
bl printf
mov r3, #0
mov r0, r3
ldmfd sp!, {lr}
bx lr
main.s
Notes: main.s es más grande, se pasa de la dirección 0x0100. Necesita reubicarse, por eso se hacen los cambios que están en rojo

## Slide 19: Actividad 14 mayo
Realizar el diagrama de flujo del programa a implementar para solucionar el temario asignado del proyecto 2 (no a nivel de registros).
Solamente 1 miembro de cada grupo deberá subir el documento en formato .PDF, dentro del cual indicará el nombre y carné de ambos integrantes, solamente si ambos han trabajado de forma equitativa.

## Slide 20: Importante
Dejar ordenada el área de trabajo: teclado, mouse, monitor u otros.
DEPOSITAR LA BASURA EN EL LUGAR ASIGNADO. NO EN LAS MESAS DE TRABAJO.
NOTA: de ignorar las instrucciones anteriores, el laboratorio 10 se calificará sobre el 50% de la nota original, a todos los estudiantes de la sección 30.

## Slide 21: Organización de un programa en ensamblador
Tener una idea clara del problema que va a resolver (algoritmo, diagrama de flujo)
  Esbozar ideas en términos generales y planear la lógica general
  Definir variables en memoria y especificación de registros
  Planear estrategia para las instrucciones: rutinas de inicialización, uso de salto condicional, uso de repeticiones (LOOP).

## Slide 22: Organización de un programa en ensamblador
Organizar el programa en unidades lógicas de modo que contenga subrutinas.
  tamaño de las subrutinas  alrededor de 25 líneas (tamaño de la pantalla) para facilidad de depuración.
Utilizar otros programas como guías. No intentar memorizar el material técnico ni codificar sin “analizar bien”. Mucho menos “adivinar”
Utilizar comentarios para clarificar lo que hace la subrutina y la instrucción que está utilizando.

## Slide 23: ANTES DE SOLICITAR AYUDA AL CATEDRÁTICO O AUXILIAR VERIFIQUE por favor:
Si faltan las instrucciones para inicializar el área de datos:
.data
.align 2
Si faltan las instrucciones para inicializar el área de código y el main:
.text
.align 2
.global main
.type main,%function
main:
stmfd sp!, {lr}

## Slide 24: ANTES DE SOLICITAR AYUDA AL CATEDRÁTICO O AUXILIAR VERIFIQUE por favor:
Si faltan las instrucciones para salir al SO (Linux):
mov r0,#0
mov r3,#0
ldmfd sp!,{lr}
bx lr
Si el programa que se está ensamblando es el mismo que están editando. POR FAVOR SEAN ¡¡¡ORDENADOS!!!!
Si las subrutinas definidas están después de las instrucciones anteriores
.text
/* instrucciones del item 2) */
main:
…………
/* instrucciones del item 3) */
bx lr
/*** Inicio de subrutinas ***/
subrutina1:
……
mov pc,lr

## Slide 25: Otros consejos
Al tener bloques de código que llaman a las subrutinas scanf y/o printf, es conveniente utilizar los registros de r5 a r11, ya que los registros r0, r1, r2, r3, r4, r12 pueden ser cambiados por dichas subrutinas
Si los datos son tipo .word, se utiliza ldr / str, y los movimientos de memoria son de 4 bytes
Si los datos son tipo .hword, se utiliza ldrh / strh, y los movimientos de memoria son de 2 bytes
Si los datos son tipo .byte, se utiliza ldrb / strb, y los movimientos de memoria son de 1 byte

## Slide 26: Bibliografía
Chadwick, Alex. University of Cambridge. Computer Laboratory. Baking Pi- Operating Systems Development. [En línea]. 2013
http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/ok03.html
Clements, Alan. COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE .Themes and Variations. ARM Processor WORKBOOK. [En línea] 2013 http://alanclements.org/COA_Student_Workbook_V5.1.pdf‎