## Slide 1: Macros
Lenguaje ensamblador ARM

## Slide 2: Agenda
Definición
Diferencias con subrutinas
Ejemplo

## Slide 3: Definición
Conjunto de instrucciones en ensamblador agrupadas bajo un nombre simbólico que las sustituirá en aquellos puntos donde aparezcan.
La definición de una macro dentro del programa fuente, debe aparecer antes de .section .text
La definición de la macro no consume memoria, por lo que en la práctica es indiferente declarar cientos que ninguna macro.

## Slide 4: Definición
Los macros son útiles para:
Simplificar y reducir la cantidad de codificación repetitiva
Reducir errores por la misma razón anterior
Hacer el programa más legible

## Slide 5: Diferencias con subrutinas
El código de una macro se expande en el programa definitivo, copiándose tantas veces como se use la macro
Las subrutinas economizan memoria y son más eficientes.
Las macros consumen más memoria que las subrutinas

## Slide 6: ¿Cuándo usar macros?
Pocas instrucciones
Paso de parámetros
Programación modular y estructurada

## Slide 7: Definición de macro
directiva .macro
bloque de una o más instrucciones
directiva .endm
Nombre
Lista de parámetros

## Slide 8: Macro SetLED
b main
@ Macro para encender o apagar un led.
@ puerto = cualquier puerto valido del GPIO
@ valor = 1 o 0 para fijar en el puerto
.macro SetLED puerto, valor
mov r0, \puerto
mov r1, \valor
bl SetGpio
.endm
.section .text
main:
mov sp, #0x8000

## Slide 9: Llamado al macro
// LEDs
rojo .req r4
amarillo .req r5
verde .req r6
// Seleccionar los puertos para el semaforo
mov rojo, #7 @ Rojo en GPIO 7
mov amarillo, #8 @ Amarillo en GPIO 8
mov verde, #9 @ Verde en GPIO 9
SetLED rojo, #0
SetLED amarillo, #0
SetLED verde, #1