## Slide 1: Gráficos y pantalla
CC4010 – Taller de Assembler - 2014

## Slide 2: Agenda
Conceptos básicos de gráficos
Cartero (Postman)
Procesador gráfico
  Comunicación
  Pixeles

## Slide 3: Conceptos básicos

## Slide 4: Conceptos básicos
Pixel: picture element
  Menor unidad en color que forma parte de una imagen digital (2013: Wikipedia)
Tarjeta gráfica
  Procesador secundario
  Convierte la información de un pixel en niveles de intensidad de luz
RGB: sistema para representar los colores
Paleta de color: número de colores que pueden representarse

## Slide 5: Conceptos básicos: Paletas de color
Nombre | #de Colores | Descripción | Bits / bytes por pixel
Mono-chrome | 2 | 0 = negro 1 = blanco | 1 bit
Gray scale | 256 | 0 = negro 255 = blanco | 1 byte
8 colour | 8 | Ausencia / presencia de RGB | 3 bits
Low colour | 256 | Intensidad de RGB | 8 bits (3R, 3G, 2B)

## Slide 6: Conceptos básicos: Paletas de color
Nombre | #de Colores | Descripción | Bits / bytes por pixel
High colour | 65,536 | Intensidad de RGB | 16 bits (5R, 6G, 5B)
True colour | 16,777,216 | Intensidad de RGB | 24 bits (8R, 8G, 8B)
RGBA32 | 16,777,216 (256 niv. de transparencia) | Intensidad de RGB y transparencia | 32 bits (8R, 8G, 8B) + 8 transparencia
Notes: Utilizaremos High Colour. Tiene buena resolución y no ocupa tanto espacio.

## Slide 7: CARTERO (POSTMAN)

## Slide 8: “Buzón” (mailbox)
El procesador gráfico es el principal y el procesador ARM es el secundario (inusual)…
La comunicación entre el procesador y el procesador gráfico se realiza por medio de un “buzón” (mailbox)
Raspberry Pi posee siete(7) canales para el buzón, solo utilizamos el primero (channel)
Se solicita al procesador gráfico una dirección llamada Frame Buffer para escribir el color de los pixeles

## Slide 9: “Buzón” (mailbox)
Operaciones del Buzón 
Address | Size/Bytes | Name | Description | Read / Write
2000B880 | 4 | Read | Receiving mail. | R
2000B890 | 4 | Poll | Receive without retrieving. | R
2000B894 | 4 | Sender | Sender information. | R
2000B898 | 4 | Status | Information. | R
2000B89C | 4 | Configuration | Settings. | RW
2000B8A0 | 4 | Write | Sending mail. | W

## Slide 10: Cartero (Postman)
Para programarlo necesitamos dos subrutinas:
MailboxRead
  Lee un mensaje desde el buzón en el canal indicado por el registro r0
MailboxWrite
  Escribe el valor de los primeros 28 bits del registro r0 al buzón en el canal indicado por el registro r1

## Slide 11: Cartero (Postman)
Para escribir un mensaje:
  Esperar hasta que “Status” (0x2000B898) tenga 0 en el bit # 31
  Escribir en “Write” (0x2000B8A0) con el siguiente formato:
Mensaje | Canal
Bits 0 a 3
Bits 4 a 31 (28 bits)

## Slide 12: Cartero (Postman)
Para leer un mensaje:
  Esperar hasta que “Status” (0x2000B898) tenga 0 en el bit # 30
  Leer desde “Read” (0x2000B880), la información viene en el formato:
Mensaje | Canal
Bits 0 a 3
Bits 4 a 31 (28 bits)

## Slide 13: Cartero: MailboxWrite (1/4)
/*r0[31-4]=valor, r1[3-0]=canal*/
/*r0[3-0]=0 para guardar canal */
.globl MailboxWrite MailboxWrite: /*Valida entradas*/
tst r0,#0b1111 /*¿r0[3-0]=0?*/ movne pc,lr /*notermina*/ cmp r1,#15 /*¿r1>15?*/ movhi pc,lr /*sitermina*/
/*Canal invalido*/

## Slide 14: Cartero: MailboxWrite (2/4)
/*Guarda lr antes de obtener */
/*la direccion Base*/
channel .req r1 value .req r2 mov value,r0 push {lr} bl GetMailboxBase mailbox .req r0

## Slide 15: Cartero: MailboxWrite (3/4)
/* Carga Status */
wait1$:
status .req r3
ldr status,[mailbox,#0x18]
/* Espera hasta que bit 31 es 0 */
tst status,#0x80000000
.unreq status
bne wait1$

## Slide 16: Cartero: MailboxWrite (4/4)
/* Combina el canal con el valor */
add value,channel
.unreq channel
/* Almacena el resultado en Write */
str value,[mailbox,#0x20]
.unreq value
.unreq mailbox
pop {pc}

## Slide 17: Cartero: MailboxRead (1/5)
.globl MailboxRead
MailboxRead:
/* valida el canal en r0 */
cmp r0,#15
movhi pc,lr

## Slide 18: Cartero: MailboxRead (2/5)
/*Guarda lr antes de obtener */
/*la direccion Base*/
channel .req r1
mov channel,r0
push {lr}
bl GetMailboxBase
mailbox .req r0

## Slide 19: Cartero: MailboxRead (3/5)
/* Carga Status */
rightmail$:
wait2$:
status .req r2
ldr status,[mailbox,#0x18]
/* Espera hasta que bit 30 es 0 */
tst status,#0x40000000
.unreq status
bne wait2$

## Slide 20: Cartero: MailboxRead (4/5)
/* Lee el valor desde el canal*/
mail .req r2
ldr mail,[mailbox,#0]
/* Verifica que ch.leido=ch.dado */
inchan .req r3
and inchan,mail,#0b1111 /*ch=[3-0]*/
teq inchan,channel
.unreq inchan
bne rightmail$

## Slide 21: Cartero: MailboxRead (5/5)
/* Mueve los bits 31-4 a r0 */
/* que es el valor leído */
/* Quita canal, solo deja valor */
and r0,mail,#0xfffffff0
.unreq mail
pop {pc}
Revisar código completo en mailbox.s

## Slide 22: Procesador gráfico

## Slide 23: Procesador gráfico
0,0
1024,768
Coordenadas de la pantalla (High Colour)

## Slide 24: Procesador gráfico
0,0
1024,768
Coordenadas de la pantalla (High Colour)

## Slide 25: Procesador gráfico
Valor | # byte | Nombre | Descripción
1024 | 0 | Width | Ancho de la pantalla físico
768 | 4 | Height | Alto de la pantalla físico
1024 | 8 | vWidth | Ancho de la pantalla virtual
768 | 12 | vHeight | Alto de la pantalla virtual
0 | 16 | GPU - pitch | GPU inicializa con # bytes de c/fila
16 | 20 | Bit Depth | Cantidad de bits por pixel
0 | 24 | X | Posición en X
0 | 28 | Y | Posición en Y
0 | 32 | GPU – Pointer | Puntero del FrameBuffer – actualizado por GPU
0 | 36 | GPU - Size | Tamaño del FrameBuffer en bytes
Formato del mensaje FrameBufferInfo

## Slide 26: Procesador gráfico FrameBufferInfo
Valores llenados por el GPU si se concede la petición con éxito
  GPU-Pitch: bytes por fila (1024*2)
    1 pixel=16 bits=2bytes
  GPU-Pointer: puntero actual del Frame Buffer **IMPORTANTE**
  GPU-Size: tamaño del Frame Buffer en bytes

## Slide 27: Procesador gráfico FrameBufferInfo
  .section .data
  .align 12 /* Múltiplo de 212 */
  /* alineado en “page” */
  .globl FrameBufferInfo
  FrameBufferInfo:
  .int 1024 /* #0 Width */
  ......
  .int 0 /* #32 GPU - Pointer */
  .int 0 /* #36 GPU - Size */

## Slide 28: Procesador gráfico Enviar un mensaje
1. Escribir la dirección del FrameBufferInfo en el canal 1
2. Leer respuesta del canal 1
Si la respuesta NO ES cero, es error
Si la respuesta ES cero, todo va bien
3. Verificar que el valor del puntero dado por el GPU
Si NO ES cero ir a 4 (todo va bien)
Si ES cero regresar a 3 (error)
4. Copiar la imagen al puntero para que aparezca en pantalla

## Slide 29: Procesador gráfico Enviar un mensaje
Detalles del Paso 3: Verificar que el valor del puntero dado por el GPU NO ES cero
Posibles soluciones cuando el puntero es cero:
Hardware  Desconectar y conectar de nuevo el cable de video
Software  mantener un ciclo hasta obtener el puntero

## Slide 30: Procesador gráfico
InitialiseFrameBuffer
Subrutina para inicializar Frame Buffer
Entradas
  r0: Ancho (Width)
  r1: Alto (Height)
  r2: Bits por pixel (Bit Depth)
  Salidas
    Puntero al Frame Buffer

## Slide 31: Procesador gráfico: InitialiseFrameBuffer
1. Validar entradas
2. Escribir las entradas en Frame Buffer
3. Enviar dirección del Frame Buffer al canal 1
4. Recibir respuesta del canal 1
5. Si la respuesta no es 0, error. Retornar 0.
6. Sino retornar el puntero.

## Slide 32: Procesador gráfico
InitialiseFrameBuffer
Revisar el código de la subrutina en el archivo frameBuffer.s
Revisar main.s que utiliza las subrutinas

## Slide 33
Bibliografía
Chadwick, Alex. University of Cambridge. Computer Laboratory. Baking Pi- Operating Systems Development. [En línea]. 2013 http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/screen01.html