## Slide 1: Gráficos y pantalla Parte 1a
CC4010 – Taller de Assembler - 2014

## Slide 2: Agenda
Conceptos básicos de gráficos
Cartero (Postman)

## Slide 3: Conceptos básicos

## Slide 4: Conceptos básicos
Pixel: picture element
  Menor unidad en color que forma parte de una imagen digital (2013: Wikipedia)
Tarjeta gráfica
  Procesador secundario
  Convierte la información de un pixel en niveles de intensidad de luz
RGB: sistema para representar los colores
Paleta de color: número de colores que pueden representarse

## Slide 5: Conceptos básicos: Paletas de color
Nombre | #de Colores | Descripción | Bits / bytes por pixel
Mono-chrome | 2 | 0 = negro 1 = blanco | 1 bit
Gray scale | 256 | 0 = negro 255 = blanco | 1 byte
8 colour | 8 | Ausencia / presencia de RGB | 3 bits
Low colour | 256 | Intensidad de RGB | 8 bits (3R, 3G, 2B)

## Slide 6: Conceptos básicos: Paletas de color
Nombre | #de Colores | Descripción | Bits / bytes por pixel
High colour | 65,536 | Intensidad de RGB | 16 bits (5R, 6G, 5B)
True colour | 16,777,216 | Intensidad de RGB | 24 bits (8R, 8G, 8B)
RGBA32 | 16,777,216 (256 niv. de transparencia) | Intensidad de RGB y transparencia | 32 bits (8R, 8G, 8B) + 8 transparencia
Notes: Se va a utilizar High colour porque tiene muy buena resolución y no ocupa tanto espacio en memoria como True colour

## Slide 7: CARTERO (POSTMAN)

## Slide 8: “Buzón” (mailbox)
El procesador gráfico es el principal y el procesador ARM es el secundario (inusual)
La comunicación entre el procesador y el procesador gráfico se realiza por medio de un “buzón” (mailbox)
Raspberry Pi posee siete(7) canales (channels) para el buzón, solo utilizamos el primer canal
Se solicita al procesador gráfico una dirección llamada Frame Buffer para escribir el color de los pixeles
Notes: El procesador gráfico arranca primero, y es el encargado de iniciar el procesador principal
Frame Buffer es la pantalla reflejada en la memoria

## Slide 9: “Buzón” (mailbox)
Operaciones del Buzón 
Dirección | Tamaño / Bytes | Nombre de la operación | Descripción | Lectura (R) / Escritura (W)
2000B880 | 4 | Read | Receiving mail. | R
2000B890 | 4 | Poll | Receive without retrieving. | R
2000B894 | 4 | Sender | Sender information. | R
2000B898 | 4 | Status | Information. | R
2000B89C | 4 | Configuration | Settings. | RW
2000B8A0 | 4 | Write | Sending mail. | W

## Slide 10: Cartero (Postman)
Para programarlo necesitamos dos subrutinas:
MailboxRead
  Lee un mensaje desde el buzón en el canal indicado por el registro r0
MailboxWrite
  Escribe el valor de los primeros 28 bits del registro r0 al buzón en el canal indicado por el registro r1

## Slide 11: Cartero (Postman)
Para escribir un mensaje: MailboxWrite
  Esperar hasta que “Status” (0x2000B898) tenga 0 en el bit # 31 (último bit de der-izq)
  Escribir en “Write” (0x2000B8A0) con el siguiente formato:
Mensaje | Canal
Bits 0 a 3
Bits 4 a 31 (28 bits)

## Slide 12: Cartero (Postman)
Para leer un mensaje: MailboxRead
  Esperar hasta que “Status” (0x2000B898) tenga 0 en el bit # 30 (penúltimo bit de der-izq)
  Leer desde “Read” (0x2000B880), la información viene en el formato:
  El receptor confirma que el mensaje si está en el canal correcto, sino intenta de nuevo
Mensaje | Canal
Bits 0 a 3
Bits 4 a 31 (28 bits)

## Slide 13: MailboxWrite
Escritura

## Slide 14: MailboxWrite Escribe el valor de los primeros 28 bits del registro r0 al buzón en el canal indicado por el registro r1
1. Validar datos de r0=mensaje, r1=canal
2. Obtener la dirección con GetMailboxBase
3. Leer el “Status”
4. Si el bit 31 NO ES cero regresar a 3
5. Combinar el mensaje y el canal
6. Escribir el mensaje
Notes: 1. Los últimos 4 bits del mensaje (r0) deben ser cero

## Slide 15: MailboxWrite (1/4):
/* 1.Validar datos */
/* r0[31-4]=valor(mensaje), r1[3-0]=canal */
.globl MailboxWrite MailboxWrite:
tst r0,#0b1111 /*¿r0[3-0]=0?*/ movne pc,lr /*notermina*/ cmp r1,#15 /*¿r1>15?*/ movhi pc,lr /*sitermina*/
/*Canal invalido*/

## Slide 16: MailboxWrite (2/4)
/* 2.obtener la direccion Base */
channel .req r1 value .req r2 mov value,r0 push {lr} bl GetMailboxBase mailbox .req r0

## Slide 17: MailboxWrite (3/4)
/* 3.Carga Status */
wait1$:
status .req r3
ldr status,[mailbox,#0x18]
/* 4.Espera hasta que bit 31 es 0 */
tst status,#0x80000000
.unreq status
bne wait1$

## Slide 18: MailboxWrite (4/4)
/* 5.Combina el canal con el valor */
add value,channel
.unreq channel
/* 6.Almacena el resultado en Write */
str value,[mailbox,#0x20]
.unreq value
.unreq mailbox
pop {pc}

## Slide 19: MailboxRead
Lectura

## Slide 20: MailboxRead Lee un mensaje desde el buzón en el canal indicado por el registro r0
1.Validar datos, r0=canal
2.Obtener la dirección con GetmailboxBase3
3. Leer el “Status”
4.Si el bit #30 de “Status” NO ES cero, regresar a 3
5.Leer del campo “Read”
6.Chequear si el canal es correcto, sino regresar a 3
7.Retornar resultado

## Slide 21: MailboxRead (1/5)
.globl MailboxRead
MailboxRead:
/* 1.valida el canal en r0 */
cmp r0,#15
movhi pc,lr

## Slide 22: MailboxRead (2/5)
/*2.obtener la direccion Base*/
channel .req r1
mov channel,r0
push {lr}
bl GetMailboxBase
mailbox .req r0

## Slide 23: MailboxRead (3/5)
/* 3.Leer “Status” */
rightmail$:
wait2$:
status .req r2
ldr status,[mailbox,#0x18]
/* 4.Espera hasta que bit 30 es 0 */
tst status,#0x40000000
.unreq status
bne wait2$

## Slide 24: MailboxRead (4/5)
/* 5.Lee el valor desde el canal*/
mail .req r2
ldr mail,[mailbox,#0]
/* 6.Verifica que ch.leido=ch.dado */
inchan .req r3
and inchan,mail,#0b1111 /*ch=[3-0]*/
teq inchan,channel
.unreq inchan
bne rightmail$

## Slide 25: MailboxRead (5/5)
/* 7.Retornar resultado */
/* Mueve los bits 31-4 a r0 */
/* que es el valor leído */
/* Quita canal, solo deja valor */
and r0,mail,#0xfffffff0
.unreq mail
pop {pc}
Revisar código completo en mailbox.s

## Slide 26
Bibliografía
Chadwick, Alex. University of Cambridge. Computer Laboratory. Baking Pi- Operating Systems Development. [En línea]. 2013 http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/screen01.html