## Slide 1: Gráficos y Pantalla Parte 1b
CC4010 – Taller de Assembler - 2014

## Slide 2: Agenda
Procesador gráfico
  Comunicación
  Pixeles

## Slide 3: Procesador Gráfico

## Slide 4: Procesador gráfico
0,0
1023,767
Coordenadas de la pantalla (High Colour)

## Slide 5: Procesador gráfico
0,0
1023,767
Coordenadas de la pantalla (High Colour)

## Slide 6: Procesador gráfico
Valor | # byte | Nombre | Descripción
1024 | 0 | Width | Ancho de la pantalla físico
768 | 4 | Height | Alto de la pantalla físico
1024 | 8 | vWidth | Ancho de la pantalla virtual
768 | 12 | vHeight | Alto de la pantalla virtual
0 | 16 | GPU - pitch | GPU inicializa con # bytes de c/fila
16 | 20 | Bit Depth | Cantidad de bits por pixel
0 | 24 | X | Posición en X
0 | 28 | Y | Posición en Y
0 | 32 | GPU – Pointer | Puntero del FrameBuffer – actualizado por GPU
0 | 36 | GPU - Size | Tamaño del FrameBuffer en bytes
Formato del mensaje FrameBufferInfo

## Slide 7: Procesador gráfico FrameBufferInfo
Valores llenados por el GPU si se concede la petición con éxito
  GPU-Pitch: bytes por fila (1024*2)
    1 pixel=16 bits=2bytes
  GPU-Pointer: puntero actual del Frame Buffer **IMPORTANTE**
  GPU-Size: tamaño del Frame Buffer en bytes

## Slide 8: Procesador gráfico FrameBufferInfo
  .section .data
  .align 12 /* Múltiplo de 212 */
  /* alineado en “page” */
  .globl FrameBufferInfo
  FrameBufferInfo:
  .int 1024 /* #0 Width */
  ......
  .int 0 /* #32 GPU - Pointer */
  .int 0 /* #36 GPU - Size */

## Slide 9: Procesador gráfico Enviar un mensaje
1. Escribir la dirección del FrameBufferInfo en el canal 1
2. Leer respuesta del canal 1
Si la respuesta NO ES cero, es error
Si la respuesta ES cero, todo va bien
3. Verificar que el valor del puntero dado por el GPU
Si NO ES cero ir a 4 (todo va bien)
Si ES cero regresar a 3 (error)
4. Copiar la imagen al puntero para que aparezca en pantalla

## Slide 10: Procesador gráfico Enviar un mensaje
Detalles del Paso 3: Verificar que el valor del puntero dado por el GPU NO ES cero
Posibles soluciones cuando el puntero es cero:
Hardware  Desconectar y conectar de nuevo el cable de video
Software  mantener un ciclo hasta obtener el puntero

## Slide 11: Procesador gráfico
InitialiseFrameBuffer
Subrutina para inicializar Frame Buffer
Entradas
  r0: Ancho (Width)
  r1: Alto (Height)
  r2: Bits por pixel (Bit Depth)
  Salidas
    Puntero al Frame Buffer

## Slide 12: Procesador gráfico: InitialiseFrameBuffer
1. Validar entradas
2. Escribir las entradas en Frame Buffer
3. Enviar dirección del Frame Buffer al canal 1
4. Recibir respuesta del canal 1
5. Si la respuesta no es 0, error. Retornar 0.
6. Sino retornar el puntero.

## Slide 13: Procesador gráfico
InitialiseFrameBuffer
Revisar el código de la subrutina en el archivo frameBuffer.s
Revisar main.s que utiliza las subrutinas

## Slide 14: ÁREA DE DATOS Framebuffer.s
.section .data
.align 12
.globl FrameBufferInfo
FrameBufferInfo:
.int 1024 /* #0 Width */ ANCHO
.int 768 /* #4 Height */ ALTO
.int 1024 /* #8 vWidth */
.int 768 /* #12 vHeight */
.int 0 /* #16 GPU - Pitch */
.int 16 /* #20 Bit Depth */ TAMAÑO DE LA PALETA DE COLORES (HIGH Color)
.int 0 /* #24 X */
.int 0 /* #28 Y */
.int 0 /* #32 GPU - Pointer */
.int 0 /* #36 GPU - Size */

## Slide 15: ÁREA DE CÓDIGO Framebuffer.s 1/4
Aquí se validan los datos enviados por el usuario.
El tamaño de la pantalla no puede ser mayor a 4096x4096
La paleta de colores no puede ser mayor a 32 bits.
.section .text
.globl InitialiseFrameBuffer
InitialiseFrameBuffer:
width .req r0
height .req r1
bitDepth .req r2
cmp width,#4096
cmpls height,#4096
cmpls bitDepth,#32
result .req r0
movhi result,#0
movhi pc,lr

## Slide 16: ÁREA DE CÓDIGO Framebuffer.s 2/4
Almacenamos los datos del tamaño de pantalla y paleta de colores en la estructura FrameBufferInfo
push {r4,lr}
fbInfoAddr .req r4
ldr fbInfoAddr,=FrameBufferInfo
str width,[r4,#0]
str height,[r4,#4]
str width,[r4,#8]
str height,[r4,#12]
str bitDepth,[r4,#20]
.unreq width
.unreq height
.unreq bitDepth

## Slide 17: ÁREA DE CÓDIGO Framebuffer.s 3/4
Enviamos la información del FrameBufferInfo al procesador gráfico para que reserve la sección de memoria que utilizaremos para el buffer de video y nos envíe la dirección de inicio del buffer.
mov r0,fbInfoAddr
add r0,#0x40000000
mov r1,#1
bl MailboxWrite
mov r0,#1
bl MailboxRead

## Slide 18: ÁREA DE CÓDIGO Framebuffer.s 4/4
Revisamos que la respuesta del procesador gráfico sea 0.
  Si no es 0, ocurrió un error, devolvemos r0=0.
  Si es igual a 0, la comunicación fue exitosa, devolvemos r0=dirección del frame buffer.
teq result,#0
movne result,#0
popne {r4,pc}
mov result,fbInfoAddr
pop {r4,pc}
.unreq result
.unreq fbInfoAddr

## Slide 19: ÁREA DE CÓDIGO Main.s 1/4
Inicializamos el tamaño de pantalla que utilizaremos. Usaremos una pantalla con resolución de 1024x768 y una paleta de colores High Colour con 16 bits por pixel.
.section .init
.globl _start
_start:
b main
.section .text
main:
mov sp,#0x8000
/* NEW
* Setup the screen.
*/
mov r0,#1024
mov r1,#768
mov r2,#16
bl InitialiseFrameBuffer

## Slide 20: ÁREA DE CÓDIGO Main.s 2/4
Revisamos si la inicialización de la pantalla fue exitosa.
  Si la respuesta de InitialiseFrameBuffer fue r0=0,
    Entonces encendemos el Led OK en señal de error.
  Sino
    No ocurrió ningún error y podemos empezar a dibujar en pantalla.
teq r0,#0
bne noError$
mov r0,#16
mov r1,#1
bl SetGpioFunction
mov r0,#16
mov r1,#0
bl SetGpio
error$:
b error$

## Slide 21: ÁREA DE CÓDIGO Main.s 3/4
Nos preparamos para dibujar en pantalla.
noError$:
fbInfoAddr .req r4
mov fbInfoAddr, r0

## Slide 22: ÁREA DE CÓDIGO Main.s 4/4
Obtenemos la dirección del inicio del frame buffer
‘y’ será el contador de las filas.
‘x’ es el contador de las columnas
Recorremos la matriz de la pantalla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Almacenamos el color (en este caso un número aleatorio) en la dirección de memoria del frame buffer.
Aumentamos en 2 la dirección del frame buffer (son 2 bytes).
Comparamos los contadores para recorrer toda la pantalla.
render$:
fbAddr .req r3
ldr fbAddr,[fbInfoAddr,#32]
colour .req r0
y .req r1
mov y,#768
drawRow$:
x .req r2
mov x,#1024
drawPixel$:
strh colour,[fbAddr]
add fbAddr,#2
sub x,#1
teq x,#0
bne drawPixel$
sub y,#1
add colour,#1
teq y,#0
bne drawRow$
b render$

## Slide 23
Bibliografía
Chadwick, Alex. University of Cambridge. Computer Laboratory. Baking Pi- Operating Systems Development. [En línea]. 2013 http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/screen01.html